## Slide 1: Seitenkanalangriffe & Hardware Security Modules
Mick Dahlhaus und Daniel Bachmann
19.01.2022

## Slide 2: Aufteilung
Aufteilung des Vortrags:
Teil 1 - Seitenkanalangriffe
Teil 2 - Hardware Security Modules

## Slide 3: Inhaltsverzeichnis
- Seitenkanalangriffe
- Passive Angriffe
- Aktive Angriffe
Teil 1

## Slide 4: Seitenkanalangriffe
Was sind Seitenkanalangriffe ?
Ein Werkzeug der Kryptanalyse.
Ein Angriff, der nicht auf das kryptographische Verfahren selbst abzielt, sondern auf dessen physische Implementierung.

## Slide 5: Inhaltsverzeichnis
- Seitenkanalangriffe
- Passive Angriffe
- Aktive Angriffe
Teil 1

## Slide 6: Passive Angriffe
Was ist ein passiver Angriff ?
Ein passiver Angriff:
Stört den Ablauf des Verfahrens nicht.
Kombiniert (meist) Informationen aus Analyse und Ablauf.
Kann gut zum Abhören genutzt werden.

## Slide 7: Inhaltsverzeichnis
- Seitenkanalangriffe
Passive Angriffe
1) SPA
2) DPA
3) Sound Analysis
4) Timing Attack
5) Van-Eck-Phreaking
6) Shared Memory
7) Bug Attack
- Aktive Angriffe
Teil 1

## Slide 8: Passive Angriffe SPA
Was ist eine Simple Power Analysis ?
Analyse des Energieverbrauches.
Beispiel an Square-and-multiply bei RSA:
m = cd mod n
Exponent d wird als Binärzahl interpretiert.
1 = Square-and-multiply
0 = Square

## Slide 9: Passive Angriffe SPA
Unterschied im Powerpeek
Multiply Operation
Square Operation

## Slide 10: Inhaltsverzeichnis
- Seitenkanalangriffe
Passive Angriffe
1) SPA
2) DPA
3) Sound Analysis
4) Timing Attack
5) Van-Eck-Phreaking
6) Shared Memory
7) Bug Attack
- Aktive Angriffe
Teil 1

## Slide 11: Passive Angriffe DPA
Was ist eine Differential Power Analysis?
Ähnlich der SPA in der Vorgehensweise aber:
  - Mehrere Schritte des Verfahrens.
  - Analyse des Energieverbrauchs als Datensatz.
  - Ermöglicht Fehlerkorrektur & Signalverarbeitung.
  - Ist „robuster“ im Bezug auf die zu verarbeiteten Daten.

## Slide 12: Inhaltsverzeichnis
- Seitenkanalangriffe
Passive Angriffe
1) SPA
2) DPA
3) Sound Analysis
4) Timing Attack
5) Van-Eck-Phreaking
6) Shared Memory
7) Bug Attack
- Aktive Angriffe
Teil 1

## Slide 13: Passive Angriffe Sound Analysis
Was ist eine Sound Analysis?
Die Quelle der Information ist hier:
  - Spulenfiepen einzelner Komponenten.
  - Vibration von Bauelementen.
Wird in Kombination mit einer SPA oder DPA genutzt.
Aber auch triviale Quellen:
  - Tastaturklicken
  - Druckergeräusche

## Slide 14: Inhaltsverzeichnis
- Seitenkanalangriffe
Passive Angriffe
1) SPA
2) DPA
3) Sound Analysis
4) Timing Attack
5) Van-Eck-Phreaking
6) Shared Memory
7) Bug Attack
- Aktive Angriffe
Teil 1

## Slide 15: Passive Angriffe Timing Attack
Was ist eine Timing Attack?
Unterschiedliche Operationen brauchen unterschiedliche Mengen an Zeit.

## Slide 16: Inhaltsverzeichnis
- Seitenkanalangriffe
Passive Angriffe
1) SPA
2) DPA
3) Sound Analysis
4) Timing Attack
5) Van-Eck-Phreaking
6) Shared Memory
7) Bug Attack
- Aktive Angriffe
Teil 1

## Slide 17: Passive Angriffe Van-Eck-Phreaking
Auch bekannt unter dem Namen Tempest.
Elektromagnetische Strahlung nach 100 m immer noch Messbar.
Angreifbar:
  - Ungeschützte Datenleitungen und Videosignale (HDMI, DVI etc.).
  - Stromschwankungen auch analysierbar mittels SPA oder DPA.
  - Direkt unverschlüsselt am Endgerät mitlesen.
Was ist Van-Eck-Phreaking ?

## Slide 18: Inhaltsverzeichnis
- Seitenkanalangriffe
Passive Angriffe
1) SPA
2) DPA
3) Sound Analysis
4) Timing Attack
5) Van-Eck-Phreaking
6) Shared Memory
7) Bug Attack
- Aktive Angriffe
Teil 1

## Slide 19: Passive Angriffe Shared Memory Attack
Was ist eine Shared Memory Attack?
Mehrere Prozesse teilen sich dieselben Speicherregister, Blöcke oder Cache.
Benutzter Speicher von einem Prozess kann also Rückschlüsse auf den anderen ermöglichen.
Ein Beispiel dafür ist:
Sicherheitslücke aus 2018
Nutzt:
  spekulative Ausführung
  &
  Out-of-order execution

## Slide 20: Passive Angriffe Shared Memory Attack
Spectre als Beispiel
Konditionierung des Prozessors.
x wird hochgezählt.
x erreicht unser Zielregister.
Prozessor lädt gutmütig Register 10 vor.
Securitycheck schlägt fehl.
Selbst wenn der Prozessor das Out-of-order Ergebnis verwirft bleibt aufgrund der Datenremanenz Information über das Zielregister vorhanden.

## Slide 21: Inhaltsverzeichnis
- Seitenkanalangriffe
Passive Angriffe
1) SPA
2) DPA
3) Sound Analysis
4) Timing Attack
5) Van-Eck-Phreaking
6) Shared Memory
7) Bug Attack
- Aktive Angriffe
Teil 1

## Slide 22: Passive Angriffe Bug Attack
Was ist eine Bug Attack?
Eine einzelne falsche Berechnung kann den Schlüssel preisgeben.
Bug Attacks nutzen vorhandene Fehlimplementierungen von berechnenden Befehlen aus.
Divisionen und Multiplikationen als Ziel aufgrund deren Optimierung.
Meist wird hierbei eine Chosen Cipher Text Attacke angewendet um den Bug auszunutzen.
Mehr Info:
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.192.5629&rep=rep1&type=pdf

## Slide 23: Inhaltsverzeichnis
- Seitenkanalangriffe
- Passive Angriffe
- Aktive Angriffe
Teil 1

## Slide 24: Aktive Angriffe
Was ist ein aktiver Angriff ?
Ein aktiver Angriff:
Stört den Ablauf des Verfahrens.
Kann das Gerät beschädigen.
Benutzt (meist) zusätzliche Werkzeuge.

## Slide 25: Inhaltsverzeichnis
- Seitenkanalangriffe
- Passive Angriffe
- Aktive Angriffe
1) DFA
2) EMFI
3) Cold Boot Attack
Teil 1

## Slide 26: Aktive Angriffe DFA
Was ist eine Differential Fault Analysis?
Hierbei provoziert man Fehlverhalten von außen.
Es werden dann 2 Ciphertexte (mit selbem Cleartext) generiert.
Ciphertext A = Mit normalem Ablauf des Verfahrens
Ciphertext B = Mit gestörtem Ablauf des Verfahrens
Vergleichen von A und B ermöglicht Rückschluss auf Schlüssel.

## Slide 27: Inhaltsverzeichnis
- Seitenkanalangriffe
- Passive Angriffe
Aktive Angriffe
1) DFA
2) EMFI
3) Cold Boot Attack
Teil 1

## Slide 28: Aktive Angriffe EMFI
Was ist eine
Electromagnetic Fault Injection?
Hierbei wird ein starker elektromagnetischer Impuls verwendet.
Ziel:
- Bitflips in Registern
- Überspringen von Befehlen

## Slide 29: Inhaltsverzeichnis
- Seitenkanalangriffe
- Passive Angriffe
Aktive Angriffe
1) DFA
2) EMFI
3) Cold Boot Attack
Teil 1

## Slide 30: Aktive Angriffe Cold Boot Attack
Was ist eine Cold Boot Attack?
Hierbei wird die Datenremanenz ausgenutzt.
Kühlung verstärkt diesen Effekt.
Die Speicher ausbauen und auslesen.
Mit diesen Daten sind Rückschlüsse auf den Schlüssel möglich.

## Slide 31: Seitenkanalangriffe
Ende Teil 1
Gibt es noch Fragen ?

## Slide 32: Hardware Security Modules

## Slide 33: Inhaltsverzeichnis
Teil 2
Hardware Security Modules
Einleitung
    Was ist ein HSM?
    Funktionen
    Geschichte
    Formen
Physikalische Sicherheit
Standards
Anwendungsbereiche

## Slide 34: Einleitung Was ist ein Hardware Security Module?
Deutsch: Hardware Sicherheitsmodul (HSM)
Hardwareprodukte, die kryptographische Operationen in einer sicheren und effizienten Umgebung ermöglichen
Erstellung und Verwaltung von Schlüsseln

## Slide 35: Einleitung Funktionen
Symmetrische & Asymmetrische Ver- & Entschlüsselung
Digitale Signaturen
Hashfunktionen
Generierung von echten Zufallszahlen
    True Random Number Generator (TRNG)
  Generierung von Pseudozufallszahlen
    Pseudo-Random Number Generator (PRNG)

## Slide 36: Einleitung Geschichte
Erstes HSM 1989 von IBM für militärische Zwecke entwickelt
Anschließend vor allem für ATMs (Automated Teller Machines)
Heutzutage gibt es viele weitere Anwendungsbereiche

## Slide 37: Einleitung Formen
PCIe Karte (Peripheral Component Interconnect Express)
    Integration in eigene Rechner/Server
  Netzwerk Applikation inkl. Server

## Slide 38: Inhaltsverzeichnis
Teil 2
Hardware Security Modules
Einleitung
Physikalische Sicherheit
    Power Analysis
    Timing Attack
    Cold Boot Attack
    Physischer Zugang
Standards
Anwendungsbereiche

## Slide 39: Physikalische Sicherheit Power Analysis
1. Maßnahme
Erhöhter Energieverbrauch -> Stromspitzen treten auf
Kondensatoren im HSM fangen die Stromspitzen ab
Erhöhter Energieverbrauch ist nach außen nicht mehr sichtbar

## Slide 40: Physikalische Sicherheit Power Analysis
2. Maßnahme
Kryptographische Verfahren sind in der Firmware so implementiert, dass Rechenoperationen immer gleich viel Energie verbrauchen
  Bsp. RSA: Falls nur eine „square“ Berechnung gemacht wird
    Zusätzliche „Dummy“ Berechnungen
    „square“ verbraucht genau so viel Energie wie „square and multiply“
  Keine Rückschlüsse auf Eingaben durch Power Analysis möglich

## Slide 41: Physikalische Sicherheit Timing Attack
Kryptographische Verfahren sind in der Firmware so implementiert, dass Rechenoperationen eine konstante Dauer haben
  Bsp. RSA: Falls nur eine „square“ Berechnung gemacht wird
    Kurzes Timeout, nachdem Berechnung fertig ist
    „square“ benötigt genauso viel Rechenzeit wie „square and multiply“
  Keine Rückschlüsse auf verwendete Schlüssel möglich

## Slide 42: Physikalische Sicherheit Cold Boot Attack
Temperatur des HSMs wird durchgehend gemessen
Fällt die Temperatur unter einen bestimmten Wert, kommt es zu einer Nullstellung
    Def. Nullstellung (engl. „Zeroisation“): Löschen von sensiblen Parametern (z.B. Schlüssel) aus einem kryptographischen Modul, um die Offenlegung zu verhindern
Oft benötigt ein Cold Boot Attack zusätzlich physischen Zugang zum Gerät, um erfolgreich zu sein (siehe nächste Folie)

## Slide 43: Physikalische Sicherheit Physischer Zugang
Angriff:
Angreifer verschafft sich physischen Zugang zu den einzelnen Komponenten eines HSMs
Wie? Nutzung spezieller Werkzeuge oder Säuren
Warum? Auswertung der Komponenten bei Erfolg

## Slide 44: Physikalische Sicherheit Physischer Zugang
1. Maßnahme
Siegel auf dem Deckel eines HSMs
Bei physischem Zugang wird das Siegel automatisch zerstört
Angriff ist sichtbar und nachweisbar
2. Maßnahme
Platine wird mit einer Vergussmasse aus Harz geschützt
Bei Entfernung des Harz wird die Platine wahrscheinlich zerstört

## Slide 45: Physikalische Sicherheit Physischer Zugang
3. Maßnahme
Platine wird mit einem Metallkörper geschützt, der die einzelnen Komponenten des HSMs verdeckt
Kombination mit einem…
    …Schalter: Bemerkt die Entfernung des Metallkörpers
    …Lichtsensor: Bemerkt, ob Licht an die Platine kommt (weil der Metallkörper entfernt wurde)
    Nullstellung, sobald eines der Ereignisse eintritt

## Slide 46: Physikalische Sicherheit Physischer Zugang
4. Maßnahme
HSM wird mit einer Sensorfolie aus verschränkten Leiterbahnen ummantelt
Sobald eine Leiterbahn durchtrennt wird -> Nullstellung
ü

## Slide 47: Kosten eines Standard HSMs
4000€ bis zu 27000€ je nach Performance
    Durchschnitt: 15500€
Fortgeschrittenere Modelle fangen bei 9000€ an
HSMaaS (HSM as a Service)

## Slide 48: Inhaltsverzeichnis
Teil 2
Hardware Security Modules
Einleitung
Physikalische Sicherheit
Standards
    FIPS
Anwendungsbereiche

## Slide 49: Standards
FIPS 140 – 2 (Federal Information Processing Standards)
    Vom NIST (National Institute of Standards and Technology)
    Beschreibt die Sicherheitsanforderungen an ein kryptographisches Modul in 4 Leveln
  Common Criteria
  PCI HSM (Payment Card Industry)

## Slide 50: Standards FIPS
Level 1:
    Mindestens ein korrekt implementierter kryptographischer Algorithmus
Level 2:
    Physikalische Angriffe müssen nachweisbar sein
    Rollenbasierte Authentifizierung der Nutzer
Level 3:
    Schutz/Widerstand gegen Angriffe
    Erkennung und Reaktion auf Angriffe
    Identifizierung der Nutzer

## Slide 51: Standards FIPS
Level 4:
    Schutz-Ummantelung des gesamten Moduls, die Angriffe erkennt und darauf reagiert
    Schutz vor Spannungen und Temperaturen außerhalb des normalen Betriebs (auch Angriffe)
    Besonders geeignet für Nutzung in ungesicherter Umgebung

## Slide 52: Standards FIPS
Standard HSMs erfüllen Level 3, fortgeschrittene Modelle Level 4
Anforderungen an Authentifizierung und Identifizierung zeigen, dass nicht nur physikalische Sicherheit wichtig ist
Sichere Infrastruktur (nicht HSM-spezifisch)
    Schutz der Serverräume
    Verschlüsselte Kommunikation
    Regeln zur Verwendung der Schlüssel

## Slide 53: Inhaltsverzeichnis
Teil 2
Hardware Security Modules
Einleitung
Physikalische Sicherheit
Standards
Anwendungsbereiche

## Slide 54: Anwendungsbereiche
Banken
Kontrolle der PIN Eingabe (Geldautomaten, etc.)
Überprüfung von Kredit-/Debitkarten-Transaktionen durch Kontrolle der Sicherheitscodes
Zertifizierungsstellen (z.B. von X.509 Zertifikaten)
Generieren, Speichern und Verwalten von asymmetrischen Schlüsselpaaren
elektronische Signaturen, Transport Layer Security (TLS)

## Slide 55: Anwendungsbereiche weitere Bereiche

## Slide 56: Quellen für beide Teile
Wissen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Seitenkanalattacke
https://github.com/phonchi/awesome-side-channel-attack#side-channel-attack https://circuitcellar.com/research-design-hub/electromagnetic-fault-injection/ https://de.wikipedia.org/wiki/Spectre_(Sicherheitsl%C3%BCcke) https://blog.f-secure.com/cold-boot-attacks/
https://www.nsideattacklogic.de/van-eck-phreaking-und-moegliche-schutzmassnahmen/ https://de.wikipedia.org/wiki/Kaltstartattacke https://de.wikipedia.org/wiki/Van-Eck-Phreaking https://www.heise.de/security/meldung/l-f-Hackerin-demonstiert-Van-Eck-Phreaking-trotz-HDMI-4123699.html http://www.cs.tau.ac.il/~tromer/acoustic/ https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Informationen-und-Empfehlungen/Kryptografie/Seitenkanalresistenz/seitenkanalresistenz_node.html https://www.security-insider.de/was-ist-ein-hardware-sicherheitsmodul-hsm-a-727090/ https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.140-2.pdf https://application.wiley-vch.de/HSM_for_Dummies_html/page_1.html https://en.wikipedia.org/wiki/Hardware_security_module https://en.wikipedia.org/wiki/Zeroisation
https://ras51.informatik.uni-stuttgart.de/cosade19/cosade15/presentations/session6_b.pdf
https://store.newae.com/chipshouter-kit/
Comic und Grafiken:
https://www.simplethread.com/great-scott-timing-attack-demo/
https://anysilicon.com/side-channel-attacks-differential-power-analysis-dpa-simple-power-analysis-spa-works/
https://www.utimaco.com/de/loesungen/branchen

## Slide 57: Seitenkanalangriffe und Hardware Security Modules
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit
Gibt es noch Fragen ?

## Slide 58: FH Aachen Fachbereich Informatik Mick Dahlhaus & Daniel Bachmann