## Slide 1: Hardware Security Modules

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Seitenkanalangriffe
Passive Angriffe
1) SPA
2) DPA
3) Sound Analysis
4) Timing Attack
5) Van-Eck-Phreaking
6) Shared Memory
Aktive Angriffe
1) DFA
2) EMFI
3) Cold Boot Attack
Teil 2
Teil 1
Hardware Security Modules
Einleitung
    Was ist ein HSM?
    Funktionen
    Geschichte
    Formen
Physikalische Sicherheit
Standards
Anwendungsbereiche

## Slide 3: Einleitung Was ist ein Hardware Security Module?
Deutsch: Hardware Sicherheitsmodul (HSM)
Hardwareprodukte, die kryptographische Operationen in einer sicheren und effizienten Umgebung ermöglichen
Erstellung und Verwaltung von Schlüsseln

## Slide 4: Einleitung Funktionen
Symmetrische & Asymmetrische Ver- & Entschlüsselung
Digitale Signaturen
Hashfunktionen
Generierung von echten Zufallszahlen
    True Random Number Generator (TRNG)
  Generierung von Pseudozufallszahlen
    Pseudo-Random Number Generator (PRNG)

## Slide 5: Einleitung Geschichte
Erstes HSM 1989 von IBM für militärische Zwecke entwickelt
Anschließend vor allem für ATMs (Automated Teller Machines)
Heutzutage gibt es viele weitere Anwendungsbereiche

## Slide 6: Einleitung Formen
PCIe Karte (Peripheral Component Interconnect Express)
    Integration in eigene Rechner/Server
  Netzwerk Applikation inkl. Server

## Slide 7: Inhaltsverzeichnis
Seitenkanalangriffe
Passive Angriffe
1) SPA
2) DPA
3) Sound Analysis
4) Timing Attack
5) Van-Eck-Phreaking
6) Shared Memory
Aktive Angriffe
1) DFA
2) EMFI
3) Cold Boot Attack
Teil 2
Teil 1
Hardware Security Modules
Einleitung
Physikalische Sicherheit
    Power Analysis
    Timing Attack
    Cold Boot Attack
    Physischer Zugang
Standards
Anwendungsbereiche

## Slide 8: Physikalische Sicherheit Power Analysis
1. Maßnahme
Erhöhter Energieverbrauch -> Stromspitzen treten auf
Kondensatoren im HSM fangen die Stromspitzen ab
Erhöhter Energieverbrauch ist nach außen nicht mehr sichtbar

## Slide 9: Physikalische Sicherheit Power Analysis
2. Maßnahme
Kryptographische Verfahren sind in der Firmware so implementiert, dass Rechenoperationen immer gleich viel Energie verbrauchen
  Bsp. RSA: Falls nur eine „square“ Berechnung gemacht wird
    Zusätzliche „Dummy“ Berechnungen
    „square“ verbraucht genau so viel Energie wie „square and multiply“
  Keine Rückschlüsse auf Eingaben durch Power Analysis möglich

## Slide 10: Physikalische Sicherheit Timing Attack
Kryptographische Verfahren sind in der Firmware so implementiert, dass Rechenoperationen eine konstante Dauer haben
  Bsp. RSA: Falls nur eine „square“ Berechnung gemacht wird
    Kurzes Timeout, nachdem Berechnung fertig ist
    „square“ benötigt genauso viel Rechenzeit wie „square and multiply“
  Keine Rückschlüsse auf verwendete Schlüssel möglich

## Slide 11: Physikalische Sicherheit Cold Boot Attack
Temperatur des HSMs wird durchgehend gemessen
Fällt die Temperatur unter einen bestimmten Wert, kommt es zu einer Nullstellung
    Def. Nullstellung (engl. „Zeroisation“): Löschen von sensiblen Parametern (z.B. Schlüssel) aus einem kryptographischen Modul, um die Offenlegung zu verhindern
Oft benötigt ein Cold Boot Attack zusätzlich physischen Zugang zum Gerät, um erfolgreich zu sein (siehe nächste Folie)

## Slide 12: Physikalische Sicherheit Physischer Zugang
Angriff:
Angreifer verschafft sich physischen Zugang zu den einzelnen Komponenten eines HSMs
Wie? Nutzung spezieller Werkzeuge oder Säuren
Warum? Auswertung der Komponenten bei Erfolg

## Slide 13: Physikalische Sicherheit Physischer Zugang
1. Maßnahme
Siegel auf dem Deckel eines HSMs
Bei physischem Zugang wird das Siegel automatisch zerstört
Angriff ist sichtbar und nachweisbar
2. Maßnahme
Platine wird mit einer Vergussmasse aus Harz geschützt
Bei Entfernung des Harz wird die Platine wahrscheinlich zerstört

## Slide 14: Physikalische Sicherheit Physischer Zugang
3. Maßnahme
Platine wird mit einem Metallkörper geschützt, der die einzelnen Komponenten des HSMs verdeckt
Kombination mit einem…
    …Schalter: Bemerkt die Entfernung des Metallkörpers
    …Lichtsensor: Bemerkt, ob Licht an die Platine kommt (weil der Metallkörper entfernt wurde)
    Nullstellung, sobald eines der Ereignisse eintritt

## Slide 15: Physikalische Sicherheit Physischer Zugang
4. Maßnahme
HSM wird mit einer Sensorfolie aus verschränkten Leiterbahnen ummantelt
Sobald eine Leiterbahn durchtrennt wird -> Nullstellung
ü

## Slide 16: Kosten eines Standard HSMs
4000€ bis zu 27000€ je nach Performance
    Durchschnitt: 15500€
Fortgeschrittenere Modelle fangen bei 9000€ an
HSMaaS (HSM as a Service)

## Slide 17: Inhaltsverzeichnis
Seitenkanalangriffe
Passive Angriffe
1) SPA
2) DPA
3) Sound Analysis
4) Timing Attack
5) Van-Eck-Phreaking
6) Shared Memory
Aktive Angriffe
1) DFA
2) EMFI
3) Cold Boot Attack
Teil 2
Teil 1
Hardware Security Modules
Einleitung
Physikalische Sicherheit
Standards
    FIPS
Anwendungsbereiche

## Slide 18: Standards
FIPS 140 – 2 (Federal Information Processing Standards)
    Vom NIST (National Institute of Standards and Technology)
    Beschreibt die Sicherheitsanforderungen an ein kryptographisches Modul in 4 Leveln
  Common Criteria
  PCI HSM (Payment Card Industry)

## Slide 19: Standards FIPS
Level 1:
    Mindestens ein korrekt implementierter kryptographischer Algorithmus
Level 2:
    Physikalische Angriffe müssen nachweisbar sein
    Rollenbasierte Authentifizierung der Nutzer
Level 3:
    Schutz/Widerstand gegen Angriffe
    Erkennung und Reaktion auf Angriffe
    Identifizierung der Nutzer

## Slide 20: Standards FIPS
Level 4:
    Schutz-Ummantelung des gesamten Moduls, die Angriffe erkennt und darauf reagiert
    Schutz vor Spannungen und Temperaturen außerhalb des normalen Betriebs (auch Angriffe)
    Besonders geeignet für Nutzung in ungesicherter Umgebung

## Slide 21: Standards FIPS
Standard HSMs erfüllen Level 3, fortgeschrittene Modelle Level 4
Anforderungen an Authentifizierung und Identifizierung zeigen, dass nicht nur physikalische Sicherheit wichtig ist
Sichere Infrastruktur (nicht HSM-spezifisch)
    Schutz der Serverräume
    Verschlüsselte Kommunikation
    Regeln zur Verwendung der Schlüssel

## Slide 22: Inhaltsverzeichnis
Seitenkanalangriffe
Passive Angriffe
1) SPA
2) DPA
3) Sound Analysis
4) Timing Attack
5) Van-Eck-Phreaking
6) Shared Memory
Aktive Angriffe
1) DFA
2) EMFI
3) Cold Boot Attack
Teil 2
Teil 1
Hardware Security Modules
Einleitung
Physikalische Sicherheit
Standards
Anwendungsbereiche

## Slide 23: Anwendungsbereiche
Banken
Kontrolle der PIN Eingabe (Geldautomaten, etc.)
Überprüfung von Kredit-/Debitkarten-Transaktionen durch Kontrolle der Sicherheitscodes
Zertifizierungsstellen (z.B. von X.509 Zertifikaten)
Generieren, Speichern und Verwalten von asymmetrischen Schlüsselpaaren
elektronische Signaturen, Transport Layer Security (TLS)

## Slide 24: Anwendungsbereiche weitere Bereiche

## Slide 25: FH Aachen Fachbereich Informatik Daniel Bachmann & Mick Dahlhaus