## Slide 1: Seitenkanalangriffe & HSM
Daniel Bachmann und Mick Dahlhaus
19.01.2022

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Seitenkanalangriffe
Passive Angriffe
1) SPA
2) DPA
3) Sound Analysis
4) Timing Attack
5) Van-Eck-Phreaking
6) Shared Memory
Aktive Angriffe
1) DFA
2) EMFI
3) Cold Boot Attack
Teil 2
Teil 1
Daniel Bachmann Teil
Passive Angriffe
1) SPA
2) DPA
3) Sound Analysis
4) Timing Attack
5) Van-Eck-Phreaking
6) Shared Memory
Aktive Angriffe
1) DFA
2) EMFI
3) Cold Boot Attack

## Slide 3: Seitenkanalangriffe
Was sind Seitenkanalangriffe ?
Ein Werkzeug der Kryptanalyse.
Ein Angriff der nicht auf das Kryptographische Verfahren selbst abzielt, sondern auf dessen Physische Implementierung.

## Slide 4: Passive Angriffe
Was versteht man unter einem passiven Angriff ?
Ein passiver Angriff:
Stört den Ablauf des Verfahrens nicht.
Kombiniert (meist) Informationen aus Analyse und Ablauf.
Kann gut zum abhören genutzt werden.

## Slide 5: Passive Angriffe Simple Power Analysis
Was ist eine SPA ?
Analyse des Energieverbrauches während der Ausführung.
Beispiel an Square-and-multiply bei RSA:
Message = ( Cipher^d ) modN
d = secret key
Exponent d wird als Binärzahl interpretiert.
1 = Square-and-multiply
0 = Square

## Slide 6: Passive Angriffe Simple Power Analysis
Unterschied im Powerpeek kann eindeutig zeigen welche Operation zu welchem Zeitpunkt ausgeführt wurde.
Multiply Operation
Square Operation

## Slide 7: Passive Angriffe Differential Power Analysis
Was ist eine DPA?
Ähnlich der SPA in der Vorgehensweise aber:
- Mehr Schritte des Verfahrens.
- Analyse des Energieverbrauchs wird als Datensatz interpretiert.
- Ermöglicht Fehlerkorrektur & Signalverarbeitung.
- Ist „robuster“ im Bezug auf die zu verarbeiteten Daten.

## Slide 8: Passive Angriffe Sound Analysis
Was ist eine Sound Analysis?
Die Quelle der Information ist hier:
- Spulenfiepen einzelner Komponenten.
- Vibration von Bauelementen.
Aber auch triviale Quellen wie Druckergeräusche oder ähnliches sind möglich.
Wird in Kombination mit einer SPA oder DPA genutzt.

## Slide 9: Passive Angriffe Timing Attack
Was ist eine Timing Attack?
Unterschiedliche Operationen brauchen unterschiedliche Mengen an Zeit.

## Slide 10: Passive Angriffe Van-Eck-Phreaking
Elektromagnetische Strahlung von Geräten kann noch nach 100 m Entfernung gemessen werden.
Angreifbar:
- Ungeschützte Datenleitungen und Videosignale (HDMI, DVI etc.).
- Stromschwankungen auch Analysierbar in Kombination mittels SPA oder DPA.
- Direkt unverschlüsselt am Endgerät mitlesen.
Was ist Van-Eck-Phreaking?

## Slide 11: Passive Angriffe Shared Memory Attack
Was ist eine Shared Memory Attack?
Mehrere Prozesse teilen sich dieselben Speicherregister, Blöcke oder Cache.
Benutzter Speicher von einem Prozess kann also Rückschlüsse auf den anderen ermöglichen.
Ein Beispiel dafür ist:
Sicherheitslücke aus 2018
Nutzt:
  spekulative Ausführung
  &
  Out-of-order execution

## Slide 12: Passive Angriffe Shared Memory Attack
Spectre als Beispiel
Konditionierung des Prozessors.
x wird hochgezählt.
x erreicht unser Zielregister.
Prozessor lädt gutmütig Register 10 vor.
Securitycheck schlägt fehl.
Selbst wenn der Prozessor das Out-of-order Ergebnis verwirft bleibt aufgrund der Datenremanenz Information über das Zielregister vorhanden.

## Slide 13: Passive Angriffe Bug Attack
Was ist eine Bug Attack?
Eine einzelne falsche Berechnung (siehe Kryptorätsel)
kann den Schlüssel preisgeben.
Bug Attacks nutzen vorhandene Fehlimplementierungen von berechnenden Befehlen aus.
Divisionen und Multiplikationen als Ziel aufgrund deren Optimierung.
Meist wird hierbei eine Choosen Cipher Text Attacke angewendet um den Bug auszunutzen.
Mehr Info:
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.192.5629&rep=rep1&type=pdf

## Slide 14: Aktive Angriffe
Was versteht man unter einem aktiven Angriff ?
Ein aktiver Angriff:
Stört den Ablauf des Verfahrens.
Kann das Gerät beschädigen.
Benutzt (meist) zusätzliche Werkzeuge.

## Slide 15: Aktive Angriffe Differential Fault Analysis
Was ist eine DFA?
Hierbei provoziert man Fehlverhalten von außen.
Es werden dann 2 Ciphertexte (mit selbem Cleartext) generiert.
Ciphertext A = Mit normalem Ablauf des Verfahrens
Ciphertext B = Mit gestörtem Ablauf des Verfahrens
Der Vergleich von A und B ermöglicht Rückschlüsse auf den verwendeten Schlüssel.

## Slide 16: Aktive Angriffe Electromagnetic Fault Injection
Was ist eine EMFI?
Hierbei wird ein starker Elektromagnetischer Impuls verwendet.
Ziel:
- Bitflips in Registern
- Überspringen von Befehlen

## Slide 17: Aktive Angriffe Cold Boot Attack
Was ist eine Cold Boot Attack?
Hierbei wird die Datenremanenz ausgenutzt.
Kühlung verstärkt diesen Effekt.
Die Speicher können dann ausgebaut und die Daten ausgelesen oder analysiert werden.
Mit diesen Daten sind Rückschlüsse auf den Schlüssel möglich.

## Slide 18: Quellen
Wissen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Seitenkanalattacke
https://github.com/phonchi/awesome-side-channel-attack#side-channel-attack https://circuitcellar.com/research-design-hub/electromagnetic-fault-injection/ https://de.wikipedia.org/wiki/Spectre_(Sicherheitsl%C3%BCcke) https://blog.f-secure.com/cold-boot-attacks/
https://www.nsideattacklogic.de/van-eck-phreaking-und-moegliche-schutzmassnahmen/ https://de.wikipedia.org/wiki/Kaltstartattacke https://de.wikipedia.org/wiki/Van-Eck-Phreaking https://www.heise.de/security/meldung/l-f-Hackerin-demonstiert-Van-Eck-Phreaking-trotz-HDMI-4123699.html http://www.cs.tau.ac.il/~tromer/acoustic/ https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Informationen-und-Empfehlungen/Kryptografie/Seitenkanalresistenz/seitenkanalresistenz_node.html https://www.security-insider.de/was-ist-ein-hardware-sicherheitsmodul-hsm-a-727090/ https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.140-2.pdf https://application.wiley-vch.de/HSM_for_Dummies_html/page_1.html https://en.wikipedia.org/wiki/Hardware_security_module https://en.wikipedia.org/wiki/Zeroisation
https://ras51.informatik.uni-stuttgart.de/cosade19/cosade15/presentations/session6_b.pdf
https://store.newae.com/chipshouter-kit/
Comic und Grafiken:
https://www.simplethread.com/great-scott-timing-attack-demo/
https://anysilicon.com/side-channel-attacks-differential-power-analysis-dpa-simple-power-analysis-spa-works/

## Slide 19: FH Aachen Fachbereich Informatik Daniel Bachmann & Mick Dahlhaus